ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ 50 & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Διακήρυξης 4257-10

## Συνοπτικά στοιχεία Έργου

| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ | Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης A.E.– ΕΛΟΤ A.E. |
| --- | --- |
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | Ενοποιημένο δίκτυο φωνής – δεδομένων και ισχυρών ρευμάτων του κτιρίου επί της Λεωφόρου Κηφισού 50 & Σπερχειάδος στο Περιστέρι Αττικής. |
| ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ | Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ ΑΕ |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.– ΕΛΟΤ ΑΕ Λ. Κηφισού 50 & Σπερχειάδος -Περιστέρι Αττικής |
| ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | Έργο |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 30.000 € πλέον ΦΠΑ 23% |
| ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | Από 16/8/2010 έως 10/9/2010 |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 06/08/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ ΑΕ Αχαρνών 313, 111 45 ΑΘΗΝΑ 5ος όροφος-Πρωτόκολλο |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | Γ. Ανταράκη Τηλ.:2102120312 Fax: 2102120325 Email: gpa@elot.gr |

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ 50 & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Διακήρυξης 4257-10

#### ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε.» ή «ΕΛΟΤ» συστήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 155/97 (ΦΕΚ 131/Α/25.6.1997) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονομή ελληνικών σημάτων συμμόρφωσης, η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας, η χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών αποτελούν μερικές από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας.

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) ενόψει της μετεγκατάστασης των γραφείων και εργαστηρίων του  προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή:

Α-Ενδοκτιριακής δικτυακής υποδομής (παθητικός εξοπλισμός και καλωδίωση φωνής και δεδομένων)  του κτιρίου επί της λεωφόρου Κηφισού 50 και Σπερχειάδος,  το οποίο έχει έκταση 2.180 τ.μ. περίπου και αποτελείται από 2 υπόγεια, 3 ορόφους και 1 δώμα ( βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

Β-Ενδοκτιριακής καλωδίωση και σύνδεση διακοπτών 220v και 12v.Συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχάρες καλωδίων, οι ρευματοδότες και τα καλώδια(βλ. ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β΄)

Για τις ενέργειες – υποχρεώσεις του αναδόχου παραπέμπουμε στα παραρτήματα Α΄ και Β΄ της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι επειδή μέρος του υφιστάμενου εξοπλισμού του ΕΛΟΤ  θα χρησιμοποιηθεί στη νέα εγκατάσταση, οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στο κτίριο επί της οδού Αχαρνών 313, 111 45 Κ. Πατήσια, προκειμένου να λάβουν γνώση του υπάρχοντος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, όπως επίσης θα πρέπει να  προσέλθουν στο κτίριο της οδού Κηφισού 50 & Σπερχειάδος στο Περιστέρι προκειμένου να λάβουν γνώση των  χώρων του νέου κτιρίου.

Η επίσκεψη και στα δύο κτίρια θα πραγματοποιηθεί στις 10/08/2010 κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα 2102120310 κ. Ν. Νικομάνη και   2102120312 κ. Ανταράκη Γ.

Στα πλαίσια αυτά καλείστε, εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλετε τη σχετική προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την 06/08/2010, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 11.00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε. Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια Τ.Κ. 111 45-Αθήνα.

- ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1 Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/08/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην αναθέτουσα Αρχή, στη διεύθυνση:

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ ΑΕ

Αχαρνών 313,  111 45 ΑΘΗΝΑ

5ος όροφος-Πρωτόκολλο

με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα, με ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν εμπρόθεσμα  στην Υπηρεσία,  δεν θα λαμβάνονται υπόψη, και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

3.2 Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΟΤ Α.Ε.»

β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης (Διακήρυξη 4257-10)
γ. τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν :

α. τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς,

β. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος,

γ. Ενυπόγραφη δήλωση του προσφέροντος ότι αποδέχεται όλους τους όρους της προκήρυξης,

δ. σφραγισμένο υποφάκελο,  στο εξωτερικό του οποίου αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που αναγράφονται στον εξωτερικό φάκελο μαζί με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ενώ εσωτερικά περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

3.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους της διακήρυξης.

3.4 Η προσφορά θα δίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή θα αφορά δε την υλοποίηση της ανάθεσης με πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ. Ο  αναλογούν ΦΠΑ Θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλα τα ποσά θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.

3.5 Η πληρωμή γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω και πάντως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής (πρωτόκολλο παραλαβής).

3.6  Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή /και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

3.7 Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΛΟΤ γενικών κυρώσεων, περιλαμβανομένης και της ποινής της έκπτωσης του αναδόχου, σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης των συμφωνηθέντων.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ι. Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται:

- ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

- ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιαδήποτε λόγο,

- ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του ΕΛΟΤ Α.Ε., ιδίως της αναβολής ή της ματαίωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης ή της κρίσης της Επιτροπής Προμηθειών.

- Πελατολόγιο και προηγούμενη εμπειρία σε έργα κατασκευής δομημένης καλωδίωσης.

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νομίμως στα κράτη-μέλη της ΕΕ και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής τιμής της προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή θα είναι τρίμηνης διάρκειας μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί στο σύνολο της στην ελληνική γλώσσα. Αλλοδαποί οίκοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους στην αγγλική, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική

Ο ανάδοχος μαζί με την προσφορά του θα υποβάλει πλήρη και αναλυτική περιγραφή του έργου.

7.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει σε τριάντα  (30) ημέρες από την οριστική παραλαβή, η οποία θα πιστοποιηθεί από τη Επιτροπή Παραλαβής του ΕΛΟΤ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβληθούν στον ΕΛΟΤ όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν δεν προσέλθει ή παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης  του έργου, ή   το έργο δεν εκτελεστεί καλώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος του έργου.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, ο ΕΛΟΤ δύναται, κατά την κρίση του, να παρακρατήσει από το οφειλόμενο στον προμηθευτή τίμημα το αντίστοιχο ποσό της ποινικής ρήτρας .

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1 Ο ΕΛΟΤ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

9.2 Οι όροι της  συνεργασίας του ΕΛΟΤ Α.Ε. με τον Ανάδοχο που τελικά θα επιλεγεί, θα προσδιοριστούν  ειδικότερα στη σχετική σύμβαση.

10.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός διέπεται κατά σειρά ισχύος από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΛΟΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οποιαδήποτε διαφορά, που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή τη σύμβαση που θα καταρτισθεί,  θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Χρήστος Π.Ζακολίκος

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Περιγραφή υπάρχοντος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Δομημένη καλωδίωση δεδομένων-φωνής. Δεδομένα: οριζόντια καλωδίωση Cat 6, κατακόρυφη οπτική ίνα Multimode Fiber 62.5/125, multimode fiber [1000 Base-SX]. Φωνή: οριζόντια καλωδίωση Cat 6, κατακόρυφη Cat5e

Router: CISCO 2811-SEC/K9

Κεντρικό switch: Catalyst 4506

Switch: 18 Catalyst 2960  24x 10/100 + 2x 10/100/1000 BASE-T  or SFP ports (5 άμεσα διαθέσιμα), 5 Catalyst 2950

Racks: 5 οροφικά 22U (το ένα εκτός χρήσης, κενή καμπίνα), 1 κεντρικό. 42U.

Λοιπά παθητικά στοιχεία εντός racks: οπτικά/C6/C5e patch panels, οδηγοί καλωδίων.

Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Η ενοποιημένη καλωδιακή υποδομή (data-voice) θα είναι δομημένη (structured wiring) και θα βασίζεται σε πρότυπα τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός με εξαίρεση τα καλώδια οριζόντιας καλωδίωσης, τις κατακόρυφες οπτικές ίνες και τις πρίζες. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει επιπλέον εξοπλισμό εάν απαιτηθεί, εξαιρούνται τα ενεργά στοιχεία δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος έλαβε γνώση του υπάρχοντος εξοπλισμού (είδος, ποσότητα). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος έλαβε γνώση του χώρου μετεγκατάστασης και των απαιτήσεων του έργου και θα παραδώσει το δίκτυο εγκατεστημένο και πιστοποιημένο δίχως πρόσθετες επιβαρύνσεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η κατακόρυφη καλωδίωση θα είναι Multimode Fiber 62.5/125 (data) και UTP C5e (voice). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο τύπος των καλωδίων που χρησιμοποιούνται στην οριζόντια καλωδίωση θα είναι καλώδια τεσσάρων ζευγών (οκτασύρματα) 100Ω μη θωρακισμένα συνεστραμμένα-ζεύγη (UTP, unshielded twisted-pair) κατηγορίας 6. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα καλώδια θα τερματίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των patch-panels του κατανεμητή και RJ45 τηλεπικοινωνιακές παροχές) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το δίκτυο φωνής θα χρησιμοποιεί την ίδια οριζόντια καλωδίωση (C6). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καλώδια θα διανέμονται στους χώρους (γραφεία, εργαστήρια) στις ψευδοροφές επί ειδικής σχάρας, ή με επίτοιχα πλαστικά κανάλια τύπου Legrand. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα (α) οριζόντιας μετακίνησης κατά 1-2 μέτρα της διπλής παροχής σε περίπτωση οριζόντιας όδευσης του καναλιού σε χαμηλό ύψος και (β) οριζόντιας μετακίνησης κατά 1 μέτρο του κάθετου στελέχους του καναλιού που φέρει την διπλή παροχή, έτσι ώστε η θέση τους να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. Και στις δύο περιπτώσεις τα καλώδια που απολήγουν στην παροχή πρέπει να έχουν το αντίστοιχο πλεόνασμα μήκους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε κάθε κανάλι θα προβλέπεται χώρος για τη συστέγαση επιπρόσθετων καλωδίων UTP σε ποσοστό 50% των εγκατεστημένων. Παρόμοια πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει και στις οπές που πιθανόν να γίνουν για την όδευση των καλωδίων διαμέσου μεσοτοιχιών ή ορόφων. Στην τελευταία περίπτωση οι οπές πρέπει να επενδύονται εσωτερικά με κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να αποφεύγεται τραυματισμός των καλωδίων κατά την τοποθέτησή τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι ενώσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και διατομής είναι επιθυμητό να γίνεται με ειδικά τεμάχια (π.χ. γωνίες, ταυ) ώστε να μην επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του χώρου. Σε τακτά διαστήματα τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα, τα καλώδια πρέπει να σταθεροποιούνται εντός του καναλιού ή επί της ψευδοροφής με ειδικά πλαστικά "άγκιστρα" ή άλλο παρόμοιο τρόπο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός τηλεπικοινωνιακών παροχών (πριζών). | 250 |  |  |
|  | Οι πρίζες θα είναι κατηγορίας 6 με διπλές παροχές RJ45 των τεσσάρων ζευγών και θα αναρτώνται επί του πλαστικού καναλιού που φέρει την καλωδίωση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι πρίζες πρέπει να φέρουν κλείστρα για προστασία από τη σκόνη και ειδικές υποδοχές για πινακίδα αρίθμησης και κατά προτίμηση με χρωματική κωδικοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι πρίζες θα παρέχουν δυνατότητα επιθεώρησης και αποκατάστασης των συνδέσεων από το μπροστινό μέρος και χωρίς να απεγκαθίσταται η βάση της πρίζας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλες τις πρίζες τερματισμένες στον αντίστοιχο κατανεμητή (patch panel) ορόφου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η σύνδεση των πριζών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα γίνεται με καλώδια UTP κατηγορίας 6 με RJ-45 connectors τα οποία θα έχουν μήκος 2 ή 3 μέτρων και θα είναι διαθέσιμα όλα στην παράδοση του έργου, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. (Σημειώνεται ότι για 90 περίπου υπολογιστές τα UTP καλώδια υπάρχουν.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των οπτικών patch panels | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των patch panels C6 (data) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο αριθμός των patch panels C5e (voice) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σε περίπτωση που θα κριθεί απαραίτητη η προμήθεια racks, να αναφερθούν ο αριθμός τους και τα πλήρη χαρακτηριστικά τους. |  |  |  |
|  | Θα ληφθεί μέριμνα ώστε οι καλωδιώσεις να έχουν τις απαιτούμενες βάσει αντίστοιχων διεθνών προτύπων αποστάσεις από καλωδιώσεις ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να δοθούν αναλυτικά όλες οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος θα παραδώσει το δίκτυο σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα καλωδίωσης θα παραδοθεί με πλήρεις μετρήσεις ανά παροχή και πλήρως μικτονομημένο, ώστε οι μετρήσεις να λάβουν υπόψη τόσο την καλωδίωση όσο και τους τερματισμούς που μεσολαβούν. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλα τα υλικά του εξοπλισμού, πρίζες, καλώδια, patch panels θα είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να αναφερθεί ο κατασκευαστικός οίκος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι πρίζες και οι κατανεμητές θα είναι αριθμημένοι και θα παραδοθεί πλήρης τεκμηρίωση της εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλες οι οδεύσεις καλωδίωσης, οι πρίζες και οι θέσεις των ικριωμάτων στήριξης θα αποτυπωθούν στα αρχιτεκτονικά σχέδια που θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ΑUTOCAD). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μεταφορά των υπαρχόντων racks στο νέο κτίριο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το δίκτυο θα συνοδεύεται από 20ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που θα καλύπτει εξαρτήματα εργασία και απόδοση. | ΝΑΙ |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού με σκοπό την ολοκλήρωση της μετεγκατάσταση του ΕΛΟΤ στα νέα γραφεία Κηφισού 40.

Πέρα από το προαναφερθέν δικτυακό εξοπλισμό σε αυτή την παράγραφο αναλύεται η ανάγκη κάλυψης των παροχών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων σε όλο το κτίριο.

Ισχυρά Ρεύματα: Εργασίες με υλικά

- Υποπίνακες διανομής 2αναχωρήσεων :  8 τμχ

- Ρευματοδότες απλοί με γείωση : 350 τμχ.

- Διακόπτες διπλοί ή κομιτατέρ : 350 τμχ

- Παροχή κλιματιστικής μονάδας : 25 τμχ

- Παροχή θερμοσίφωνα : 6 τμχ

- Καλώδια NYM 3 Χ 2,5m2 : 1000 μέτρα

- Καλώδια NYM 5 Χ 2,5m2 :   500 μέτρα

- Καλώδια NYM 3 Χ 1,5m2 : 2000 μέτρα

- Εγκατάσταση 400 φωτιστικών σκαφών 58,5 Χ 58,5 στο υπάρχον δικτύωμα ορυκτής ίνας

Ασθενή Ρεύματα:

- Ηλεκτρομαγνητικές θύρες : 6 τμχ

- Παροχές τύπου ΑΤΤ για ΟΤΕ : 450 τμχ

- Καλώδιο τηλεφώνου από κεντρική κονσόλα προς όλο το κτήριο : 2000 μέτρα

- Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (UPS): 6 τμχ.

- Σκάρες καλωδίων 100Χ60 : 400 μέτρα

- Σκάφες καλωδίων 200Χ60 : 60 μέτρα

- Σωληνώσεις CB : 350 μέτρα